## Slide 1
AI画像分析技術を用いた異物検知システム仕様書
操作室
令和元年８月２０日

## Slide 2
AI画像分析技術を用いた異物検知システム概要
操作室
計 画
原料投入ライン上の異物を画像判定し、除去装置へ信号を送る
AIによる画像認識
異物検知
コンクリート塊
製造ライン
異物除去

## Slide 3
AI画像分析技術を用いた異物検知システム概要
操作室
①画像解析に関するPoC
画像解析を用いた異物判定の精度検証を行います。
異物検知時にパトライトを点灯させ、検知の精度を確認します。
学習用画像に関しては、カメラを用いての収集を行います。
画像へのアノテーションに関しては弊社（斉藤砂利工業）にて手作業で行います。
②現場での利用に関するPoC
AIモデルを現場利用しての異物除去が可能であるのか検証します。
異物検知時に異物除去装置を駆動させ、異物除去が可能であるか確認します。
更に異物検知時にパトライトも点灯させる。

## Slide 4
AI画像分析技術を用いた異物検知システム概要
操作室
③継続的改善機能
AIモデルの精度を運用の中で継続向上できる仕組みとします。
追加学習用画像に関しては、現場に設置されたカメラにて収集し、画像へのフラグ付けを行い、モデル更新を容易にできる仕組みとします。
④検知ログデータの出力
検知されたログデータを蓄積し、ＣＳＶ形式にて出力できる仕様とします。
④画像認識サーバのバックアップ機能
蓄積された画像認識データをクラウド上のサーバにバックアップできる仕様とします。
検知されたログデータを蓄積し、クラウド上のサーバにバックアップできる仕様とします。

## Slide 5
AI画像分析技術を用いた異物検知システム概要
操作室
ＡＩモデル
システム構成
画像 アノテーション
ＡＩ搭載サーバ
モデル生成
学習
カメラ
除去装置
画像
異物検知
検知ログデータ保存
信号
更新
出力
画像認識サーバ
検知ログデータ
のバックアップ
（自動でCloudへ）
追加画像学習による
モデル更新アプリ
ＡＩモデル
更新
除去
回転灯
点灯

## Slide 6
AI画像分析技術を用いた異物検知システム概要
ハードウェア仕様
操作室
AI搭載サーバ
OS：Windows
CPU：コア数18以上、キャッシュ20MB以上
メモリ：16GB以上
グラフィックボード：4GB以上
画像撮影カメラ
有効画素数：120万画素以上
フレームレート：30fps程度
映像出力：Ethernet IEEE802.3ab 準拠
カメラ用屋外防雨ケース
直接雨が降りかかるような場所でも使用可能品

## Slide 7
AI画像分析技術を用いた異物検知システム概要
ソフトウェア仕様
操作室
AIシステム開発構築
プロジェクトマネジメント
異物判定精度検証
Python言語とPLCの通信基盤/カメラ画像取得
AIモデル予測/実運用プログラム作成
追加画像アノテーションによるモデル更新
Webによるアプリ開発構築
画像認識サーバのバックアップ機構開発構築
学習済みの画像認識データをクラウドサーバへ保存
検知ログデータを定期的にクラウドサーバへ保存

## Slide 8
異物除去装置制御フロー
AI画像分析技術を用いた異物検知システム
異物検出
回転灯
点灯
除去モータ
始動
シリンダモータ
正転始動
（除去装置下降）
回転灯
消灯
除去モータ
停止
３秒後
４秒後
検出時
８秒後
１０秒後
異物検出から除去装置までの到達タイムを10秒としています。
シリンダの最上部までのサイクルタイムを６秒としています。
シリンダの最下部までのサイクルタイムを６秒としています。
※上記は机上の計算であるため、実際に設置した場合、異なることが予想されます。よって、変更できる仕様としてください。
１３秒後
シリンダモータ
正転停止
（除去装置下降）
シリンダモータ
逆転始動
（除去装置上降）
８秒後
シリンダモータ
逆転停止
（除去装置上降）
８秒後
８秒後
経過時間 （秒） | 除去モータ | シリンダ下降 | シリンダ上降 | 回転灯
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 
6 |  |  |  | 
7 |  |  |  | 
8 |  |  |  | 
9 |  |  |  | 
10 （異物到達） |  |  |  | 
11 |  |  |  | 
12 |  |  |  | 
13 |  |  |  | 
14 |  |  |  | 
15 |  |  |  | 
16 |  |  |  | 
17 |  |  |  | 
18 |  |  |  | 
設定条件
※連続して異物が検出されることが予想されます。
よって、上記に対応した仕様としてください。

## Slide 9
異物除去装置
除去板を停止させ、シリンダを伸ばすことでベルトとの距離を確保
異物正常時

## Slide 10
異物除去装置
除去板を回転させ、シリンダを縮めることで異物を外部に除去。更に回転灯も点灯させる。
異物検出除去時

## Slide 11
異物除去装置
異物を検出した際に制御盤から動作命令信号を出力
制御回路
制御盤
異物判定
システム

## Slide 12
除去装置
PLC
制御装置
Ivt
制御盤
（コンクリート内部）
インバータ
金属探知機
コンベアスケール
電気配線
メイン分電盤
（スイッチ、ブレーカ）
操作室
ＡＩ搭載ＰＣ
新規分電盤
（コンクリート内部）
ELB
ブレーカ
異物除去装置設置計画

## Slide 13
屋外カメラ
CVT14 200Ｖ 80m
異物除去装置 電気工事配線図
CV2-3C 200V
20m
メイン分電盤
（スイッチ、ブレーカ）
操作室
ＡＩ搭載ＰＣ
LAN ケーブルCAT6-4P 100Ｖ ＋電線管MF22M 100m
LAN ケーブルCAT6-4P 100Ｖ ＋電線管MF22M 100m
・金属片検出機
・ベルトウェイヤー
CV2-2C 100Ｖ 40m
回転用モーター 1.5ｋｗ
除去装置
シリンダモーター 0.4ｋｗ
新規分電盤ＢＯＸ
ブレーカ(MB1.5KW)×1
ブレーカ(2P2E20A)×1
電磁開閉器(1.5KW)×1
ブレーカNFB3P75A)×1
回転灯
CV2-2C 100Ｖ 20m
PLC
制御装置
Ivt
インバータ
制御盤
ブレーカ(MB0.4KW)×1
ブレーカ(2P2E20A)×2

## Slide 14
内容 | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月 |  |  | １月 |  | 
学習用データ作成更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
AI開発アプリケーション |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
異物除去装置制御 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
異物除去装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
金属片検出機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
コンベアスケール |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
電気工事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
スケジュール
開発
現場設置
補足、修正
開発
現場設置
補足、修正
制作
現場設置
補足、修正
現場設置
現場設置
現場設置
交付決定
事業終了
プラン
ト稼働終了